## Slide 1: RISCV-32I プロセッサ設計
電気情報工学科４年
ムハマドナウファル
1TE18239M

## Slide 2: 目次
プロセッサの仕様
  プロセッサ名
  データハザード・その解決方法
改善したこと
検証の結果
論理合成の結果
改善できること
まとめ

## Slide 3: プロセッサ名
Grapy

## Slide 4: データハザード・その解決方法 ハザード検出
赤い四角は注意すべきところである。
同様なユニットからできたハザード検出には
同じターゲットレジスタを出力する可能性がある。
例：
add x5, x6, x7
add x5, x5, x7
add x9, x5, x7
FROM_EX_RS1 3'd1
FROM_EX_RS2 3'd2
FROM_MEM_RS1 3'd3
FROM_MEM_RS2 3'd4
結果：rs1 = 1(unit1) と 3(unit2) になる
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
これを選択

## Slide 5: データハザード・その解決方法 データフォワーディング
クリティカルパースになる！
他の信号に比べたら、パイプラインに入る前に
かなりの論理ゲートを通過しないといけなくなるから。

## Slide 6: データハザード・その解決方法 パイプラインストール
減算機が要るのは新たに入ったPC値が
既に４と加算されたから、次の命令を指している
効率が悪く、パイプラインストールではなく、
ステージストールである。
特にメモリアクセスには１クロックサイクル以上、
かかるときに、困る。

## Slide 7: 改善したこと 面積の削減
面積の削減に挑戦した。面積が小さいほど消費電力も削減できる。
もちろん、チップのコストも下がるだろう。
ただVerilogの工夫をしただけである。
  Don’t Care 信号をなくした。（特にmultiplexer）
  一部の制御信号も変えなといけない。
  If-else文をconditional operator(条件文 ? True : False)に書きかえた。
  結果は約29%の面積が削減できた。

## Slide 8: 改善したこと クリティカルパース(フォワーディングなし)
EX Stage
ID Stage
+
分岐先アドレスの計算
もったいない！

## Slide 9: 検証の結果
ベンチマークプログラム | 総クロック数
bitcnts:test | 200285
bitcnts:small | 1417166995
dijkstra:test | 107521545
dijkstra:small | 985645445
stringsearch:test | 351885
stringsearch:small | 3007895
Largeのプログラムの実行が終わらない。
問題点は見つからない。
１クロックサイクル = 10ns

## Slide 10: 論理合成の結果
最小クロック周期の制約 [ns] | 5.15
面積 [] | 265559
消費電力 [mW] | 4.7185
最小クロック周期の制約 [ns] | 5.15
 | 265559
消費電力 [mW] | 4.7185

## Slide 11: 改善できること パイプラインストール
これで他のパイプラインもストールできる。

## Slide 12: 改善できること クリティカルパース（フォワーディング）

## Slide 13: まとめ
演習を始めたとき、図などの作成にはうまく行ったが、Verilogでは苦労した。
  書いたとき、一般的なプログラミング言語のマインドセットを持ち、進んだ。
  よって、書きかえにはかなりの時間を使った。
自分のパソコンで同じ環境を立ち上げるときに、様々なソフトとスクリプティングの能力が伸びた。
最後に、例外処理が完成できなく、悔しい。
  これは、最初からきちんとした計画を立てなかっただろう。
  これからの卒論研究に同じなミスが起こらないように頑張る